Porovnání způsobů založení

A-GLASS Recycling s.r.o.

Sklad Betonárna Svrkyně, Noutonice 54

Porovnání způsobu založení

POROVNÁVEJTE POROVNATELNÉ !

- S PĚNOVÝM SKLEM UŽ MÁTE I TEPELNOU IZOLACI A DRENÁŽ

- KE KLASICKÉMU ZPŮSOBU ZALOŽENÍ PŘIČTĚTE I ZATEPLENÍ PASU A PODLAH

|  |  | • | TEPELNÁ |  | TEPELNĚ IZOLAČNÍ A DRENÁŽNÍ VRSTVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IZOLACE V |  | ŠTĚRKU Z PĚNOVÉHO SKLA |
|  |  |  | PODLAZE |  | od 300 do 500 mm – nahrazuje extrudovaný |
| ZÁKLADY | tl. 200 - 250 mm |  | polystyren nebo podlahový polystyren a |
|  |  | extrudovaný |  | štěrkopískový podsyp |
| KLASICKÉ | nebo podlahový |  |  |
|  |  |  | polystyren |  | ZÁKLADY |
|  |  |  |  |  | NA |
|  |  |  |  |  | PĚNOVÉM |
|  |  |  |  |  | SKLU |
| TEPELNÁ IZOLACE |  |  |  |  |  |
| ZÁKLAD. PASU |  |  |  |  |  |
| - extrudovaný pol. |  |  |  |  |  |

info@defbeton.cz, +420 733 669 042

Porovnání způsobů založení

SKLADBA KLASICKÁ OBVYKLÁ Založení na základových pasech

- Nášlapná vrstva podlahy např. keramická dlažba

- Betonová mazanina se sítí, event. anhydrit

- Systémové desky podlahového topení

- TEPELNÁ IZOLACE V PODLAZE

tl.200 -250 mm - extrudovaný nebo podlahový polystyren

- Hydroizolace

- Podkladní betonová deska

- Štěrkopískový podsyp

- Rostlý terén

SKLADBA S PĚNOVÝM SKLEM A-GLASS Založení na základové desce

- Nášlapná vrstva podlahy např. keramická dlažba

- Betonová mazanina se sítí, event. anhydrit

- Systémové desky podlahového topení

- Hydroizolace

- Základová betonová deska

- Geotextilie

- TEPELNĚ IZOLAČNÍ A DRENÁŽNÍ VRSTVA ŠTĚRKU Z PĚNOVÉHO SKLA

A – GLASS od 300 do 500 mm – nahrazuje extrudovaný polystyren nebo podlahový polystyren a štěrkopískový podsyp

- Geotextilie

- Event. úprava základové spáry kamenným štěrkem

- Rostlý terén

info@defbeton.cz +420 733 669 042

Porovnání způsobů založení

| Cenové porovnání principů založení vč. | Varianta pasy a | Varianta |  |
| --- | --- | --- | --- |
| zateplení podlahy a soklu | izolace |  | základová deska |
|  | polystyren v | na pěnovém sklu |
|  | podlaze tl 250 | A-GLASS tl. 500 |
|  | mm |  | mm |  |
| Vytýčení, příprava | 5 500 | Kč | 5 500 | Kč |
| Zařízení staveniště | 1 650 | Kč | 1 650 | Kč |
| Sejmutí ornice | 6 776 | Kč | 6 776 | Kč |
| Zemní práce, hloubení rýh | 30 303 | Kč |  |  |
| Zemní práce |  |  | 2 541 | Kč |
| Zemnění | 8 500 Kč | 8 500 Kč |
| Ležetá kanalizace | 10 000 | Kč | 10 000 | Kč |
| Vývody el. | 2 000 | Kč | 2 000 | Kč |
| Drenážní potrubí, vč. Obsypu | 0 | Kč | 3 264 | Kč |
| pěnové sklo d+m, vč. Uložení a hutnění |  |  | 137 005 | Kč |
| geotextilie spodní a horní |  |  | 15 091 | Kč |
| Beton základových pasů | 26 565 | Kč |  |  |
| Zdivo základů BEST d+m, vč. Betonu a výztuže | 140 533 | Kč |  |  |
| Drenážní podsyp pod desku z recyklovaného kameniva | 23 856 | Kč | 0 | Kč |
| Základová deska C20/25 d+m, vč. d+m vyztužení |  |  | 183 994 | Kč |
| Základový podkladní beton C12/15 d+m, vč. d+m vyztužení | 92 064 | Kč |  |  |
| Izolace proti vodě d+m | 55 000 | Kč | 55 000 | Kč |
| Izolace tepelné - podlaha | 21 689 | Kč | 7 752 | Kč |
| Bet. Mazanina podlahy | 13 234 | Kč | 13 234 | Kč |
| Izolace tepelné - zateplení desky - izolační lem v. 250 mm |  |  | 5 427 | Kč |
| Izolace tepelné - zateplení desky - izolační lem v. 1000 mm | 31 644 | Kč |  |  |
| kompletačně-organizační činnost, režie | 4 300 | Kč | 4 300 | Kč |
| Inženýrská činnost – investor | 0 | Kč | 0 | Kč |
| Přesuny hmot staveništní, mimostaveništní | 19 364 | Kč | 18 502 | Kč |
| CELKEM | 492 977 Kč | 480 535 Kč |

info@defbeton.cz, +420 733 669 042